## Slide 1: Instrucțiuni x86
De citit: Dandamudi
Capitole 4.5, 7, 8, 9, 10
Modificat: 8-Dec-20
Notes: Curs 6 – 30min dupa L1
Curs 7 – 1h înainte de curs 07 (declarare)

## Slide 2: Instrucțiuni aritmetice
INC și DEC
  Format:
    inc destination
    dec destination
  Semantică:
    destination = destination +/- 1
    destination poate fi pe 8, 16, sau 32-biți memorie/registru
    Nu putem folosi operanzi imediați
    Nu seteaza CF
Exemple
    inc BX ; BX = BX+1
    dec word [value] ; value = value-1 (16 biți)

## Slide 3: Instrucțiuni aritmetice
ADD/SUB
  Format:
    add destination,source
    sub destination,source
  Semantică:
    destination = (destination)+/-(source)
Exemple
    add EBX,EAX
    add byte [value],10H
    sub EBX, EAX
Observatii:
  inc EAX e mai bun decât add EAX,1
  dec EAX e mai bun decât sub EAX,1
  generează mai puțin cod

## Slide 4: Setare indicatori de conditie
CMP
  Format:
    cmp destination,source
  Semantică:
    (destination)-(source)
  destination și source NU sunt alterate
  Testează relația de ordine între operanzi
  Se efectuează scăderea, se setează EFLAGS
  Nu se reține rezultatul scăderii
  Se folosește cu salturi condiționale
Exemple
    cmp EBX, EAX
    cmp dword [count], 10

## Slide 5: Setare indicatori de conditie
Unii indicatori pot fi setati in mod explicit prin operatii specifice:
  Carry
    STC (Set Carry Flag)
    CLC (Clear Carry Flag)
    CMP (Complement Carry Flag)
  Interrupt
    STI (Set Interrupt Flag)
    CLI (Clear Interrupt Flag)
  Direction
    STD (Set Direction Flag)
    CLD (Clear Direction Flag)

## Slide 6: Instrucțiuni de salt (jump)
Salt necondiționat
  Format:
    jmp label
  Semantică:
    Execuția transferată la instrucțiunea identificată de label
    Se retine deplasamentul relativ fata de intructiunea curenta
Exemplu: ciclu infinit
    mov EAX,1
    inc_again:
    inc EAX
    jmp inc_again
    mov EBX,EAX ; nu se ajunge aici

## Slide 7: Instrucțiuni de salt (jump)
Salt condiționat
  Format:
    j<cond> label
  Semantică:
    Execuția transferată la instrucțiunea referită de label doar dacă condiția<cond>este îndeplinită
    Depinde de o combinație de flag-uri din EFLAGS
Exemplu: Verificare \r (Carriage Return)
    GetCh AL
    cmp AL,0DH ; 0DH = ASCII carriage return
    je CR_received
    inc CL
    ...
    CR_received:

## Slide 8: Instrucțiuni de salt (jump)
Salt condiționat
  Acestea depind de valoarea unui flag din registrul EFLAGS
  jz jump if zero (ZF == 1)
  jnz jump if not zero (ZF == 0)
  jc jump if carry (CF == 1)
  jnc jump if not carry (CF == 0)
  jo jump if overflow (OF == 1)
  js jump if sign (SF == 1)
  jp jump if parity (PF == 1)
  jz este echivalent cu je
  Analog jnz și jne

## Slide 9: Instrucțiuni de salt (jump)
Instructiuni ce tratează operanzii ca nr. fara semn.
  je if equal (ZF==1)
  jne if not equal (ZF==0)
  ja if greater (CF==0 && ZF==0)
  jae if greater or equal (CF==0)
  jb if less (CF==1)
  jbe if less or equal (CF==1||ZF==1)
Instructiuni ce tratează operanzii ca nr. cu semn.
  je if equal (ZF==1)
  jne if not equal (ZF==0)
  jg if greater (ZF==0 && SF==OF)
  jl if less (SF != OF)
  jge if greater or equal (SF==OF)
  jle if less or equal (ZF==1||SF!=OF)

## Slide 10: Instrucțiuni de salt (exemple)
  Exemplu 1
  mov ah, 1
  cmp ah, -1
  ja fara ; no jump 1 < 255
  jg cu ; jump 1 > -1
  Exemplu 2
  mov ah, -1
  add ah, 10
  jo over ; no jump (-1+10)=9
  js semn ; no jump 9 > 0
  jc carry; jump 255+10 > 255
Notes: http://unixwiz.net/techtips/x86-jumps.html

## Slide 11: Salt indirect
Se face salt la o adresă care nu este specificată direct în corpul instrucțiunii
Se poate specifica un target printr-o adresă de memorie sau un registru
Exemplu:
    Presupunând că ECX conține adresa targetului
      jmp [ECX]
  Notă: În cazul acesta, ECX trebuie să conțină adresa în valoare absolută, nu relativă ca în cazul saltului direct.

## Slide 12: Apel de procedură direct/indirect
  Format:
    CALL label
  Semantică:
    Execuția transferată la instrucțiunea identificată de label
    Inainte de apel se salveaza adresa de retur pe stiva
    Revenirea se face la apelul instructiunii RET care extrage adresa de retur de pe stiva si executa salt la acea locatie
Exemplu: EBX conține un pointer la o procedură
      CALL Calculeaza
      … ;aici se revine dupa call
    Calculeaza:
      … ;aici este corpul rutinei
      RET ;aici se termina rutina si se
      ;revine in programul principal
Notes: int (*fa)(int);
intinc(intx){ return x+1;}
fa = &inc;

## Slide 13: Apel de procedură direct/indirect
Call
apel direct: adresa imediată a procedurii apelate
apel indirect: adresa procedurii apelate în registru sau memorie
Exemplu ASM:
  dword la target_proc_ptr conține un pointer
  call [target_proc_ptr]
Exemplu C:
      int inc(int x){ return x+1;}
      int (*fa)(int);
      fa = &inc;
      printf("%d\n", (*fa)(2));
Notes: int (*fa)(int);
intinc(intx){ return x+1;}
fa = &inc;

## Slide 14: Instrucțiuni de ciclare
LOOP
  Format:
    loop target
  Semantică:
    Decrementează ECX și face salt la target dacă ECX  0
    ECX trebuie inițializat cu numărul de repetări
Exemplu (execută <loop body> de 50 de ori):
    mov ECX,50
    repeat:
    <loop body>
    loop repeat ...
Exemplul anterior este echivalent cu:
    mov ECX,50
    repeat:
    <loop body>
    dec ECX
    jnz repeat ...

## Slide 15: Instrucțiuni de ciclare
Următoarele două verifică, în plus, și indicatorul ZF
  loope/loopz target
    Action: ECX = ECX - 1
      Jump to target if (ECX  0 and ZF = 1)
  loopne/loopnz target
    Action: ECX = ECX - 1
      Jump to target if (ECX  0 and ZF = 0)

## Slide 16: Instrucțiuni logice
AND/OR/XOR (Toate instr. logice actualizează EFLAGS)
  and destination,source
  Prin măști de biți, setează anumiți biți să fie 0
  or destination,source
  Prin măști de biți, setează anumiți biți să fie 1
  Copiază anumiți biți dintr-un byte, cuvânt, dublu-cuvânt
  xor destination,source
  Comutare de biți
  Inițializare registre la 0, de exemplu:
    xor AX,AX
  not destination
  Complementul față de 2 al unui număr pe 8 biți, de exemplu:
    not AL
    inc AL

## Slide 17: Instrucțiuni logice
TEST
  test destination,source
  Face AND non-destructiv
    Nu se reține rezultatul, nu se modifică destination
    Similar cu cmp
  Exemplu: Verificarea parității unui număr reținut în AL
      test AL,01H ; test the least significant bit
      je even_number
    odd_number:
    <process odd number>
    jmp skip1
    even_number:
    <process even number>
    skip1:
    . . .

## Slide 18: Instrucțiuni de shiftare
Două tipuri de shiftări
  Logică
    shl (SHift Left)
    shr (SHift Right)
    Altă interpretare:
      Se aplică pe numere fără semn
  Aritmetică
    sal (Shift Arithmetic Left)
    sar (Shift Arithmetic Right)
    Altă interpretare:
      Se aplică pe numere cu semn

## Slide 19: Shiftare logică
  Shift left
    shl destination,count
    shl destination,CL
  Shift right
    shr destination,count
    shr destination,CL
  Semantică: Shiftare stânga/dreapta a destination cu valoarea din count sau registrul CL (nu modifica CL). destination poate fi pe 8, 16 sau 32 de biți; se poate afla în memorie sau într-un registru
  Exemplu: prelucrare pe biți
      ; AL contains the byte to be encrypted
      mov AH,AL
      shl AL,4 ; move lower nibble to upper
      shr AH,4 ; move upper nibble to lower
      or AL,AH ; paste them together
      ; AL has the encrypted byte
  Înmulțire și împărțire
    Puteri ale lui 2
    Mai eficient decât mul/div

## Slide 20: Shiftare logică
Ultimul bitul care iese în afară ajunge în CF
    biți de 0 sunt inserați la celălalt capăt

## Slide 21: Shiftare logică
Efect asupra indicatorilor:
  Auxiliary flag (AF): undefined
  Zero flag (ZF) și parity flag (PF) sunt actualizate
  Carry flag
    Conține ultimul bit shiftat în afară
  Overflow flag
    Pentru shiftări pe mai mulți biți
      Undefined
    Pentru shiftări cu un singur bit
      Se setează dacă în urma shiftării se schimbă semnul
      Altfel devine 0

## Slide 22: Shiftare aritmetică
Două variante, ca la cea logică:
  sal/sar destination,count
  sal/sar destination,CL

## Slide 23: Instrucțiuni de rotire
Problemă la shiftare
  Biții shift-ați în afară sunt pierduți
  Instrucțiunile de rotire îi inserează la loc
Două tipuri
  Fără Carry
    rol (ROtate Left)
    ror (ROtate Right)
  Cu Carry
    rcl (Rotate through Carry Left)
    rcr (Rotate through Carry Right)
  Formatul este similar cu cel al instrucțiunilor de shiftare
    Două variante (la fel ca la shiftare)
      Cu operand imediat
      Cu numărul de rotiri pasat prin CL

## Slide 24: Rotire fără carry
  Format:
  rol destination,count
  ror destination,count
    count– analog shift, valoare imediată sau prin CL

## Slide 25: Rotire cu carry
  Format
  rcl destination,count
  rcr destination,count
    count– analog shift, valoare imediată sau prin CL

## Slide 26: Indicatori de stare
Șase indicatori ne spun câte o proprietate a rezultatelor instrucțiunilor aritmetice.

## Slide 27: Indicatori de stare
Sunt actualizați pentru a evidenția o proprietate a rezultatelor
  Exemplu: Dacă rezultatul este 0, se setează Zero Flag
Îndată ce un flag este setat, rămâne setat până când o altă instrucțiune îi modifică starea
Instrucțiunile afectează în mod diferit indicatorii
  add și sub le pot schimba pe toate șase
  inc și dec le pot schimba pe toate mai puțin CF
  mov, push, și pop nu afectează nici un indicator

## Slide 28: Indicatori de stare
Exemplu:
  ; initially, assume ZF = 0
  mov EAX,55H ; ZF is still zero
  sub EAX,55H ; result is 0
  ; ZF is set (ZF = 1)
  push EBX ; ZF remains 1
  mov EBX,EAX ; ZF remains 1
  pop EDX ; ZF remains 1
  mov ECX,0 ; ZF remains 1
  inc ECX ; result is 1
  ; ZF is cleared (ZF=0)

## Slide 29: Indicatori de stare
Cum utilizam flaguri-le ref. la operatii aritmetice?
Studiu de caz: Carry Flag. Reține dacă în urma unei operații aritmetice pe numere fără semn s-a produs depășire
  CF e setat în următoarele exemple
    mov AL,0FH mov AX,12AEH
    add AL,0F1H sub AX,12AFH
  Propagare ”împrumut” în adunarea pe mai multe cuvinte
      1 carry from lower 32 bits
      x = 3710 26A8 1257 9AE7H
      y = 489B A321 FE60 4213H
      7FAB C9CA 10B7 DCFAH
Studiu de caz: Overflow flag. Analog CF, dar pentru numere cu semn
  Exemple (setează OF, dar nu și CF)
    mov AL,72H ; 72H = 114D
    add AL,0EH ; 0EH = 14D

## Slide 30: Indicatori de stare
interpretarefărăsemn
  mov AL,72H
  add AL,0EH
  jc depasire
nu_depasire:
  . . . .
depasire:
  . . . .
interpretare cu semn
  mov AL,72H
  add AL,0EH
  jo depasire
nu_depasire:
  . . . .
depasire:
  . . . .
Cu/fără semn: de unde știe sistemul?
  Procesorul nu știe interpretarea
  El setează indicatorii carry și overflow pentru ambele

## Slide 31: Instrucțiuni aritmetice
Pentium are o serie de instrucțiuni ce pot lucra la nivel de 8, 16 sau 32 de biți
    Adunare: add, adc, inc
    Scădere: sub, sbb, dec, neg, cmp
    Înmulțire: mul, imul
    Împărțire: div, idiv
    Instrucțiuni ce se folosesc în conjuncție cu cele de mai sus: cbw, cwd, cdq, cwde, movsx, movzx

## Slide 32: Instrucțiuni aritmetice
Înmulțire
  Mai complexă (costisitoare) ca add/sub
    Produce rezultate de lungime dublă
      E.g. Înmulțirea a două numere pe 8 biți produce un rezultat ce are nevoie de 16 biți pentru reprezentare
    Nu putem folosi o singură instrucțiune de înmulțire atât pentru numere cu semn cât și pentru cele fără semn
      add și sub funcționează grație reprezentării în complement față de 2!
      Pentru înmulțire, avem nevoie de instrucțiuni separate
        mul numere fără semn
        imul numere cu semn

## Slide 33: Instrucțiuni aritmetice
Înmulțire fără semn
    mul source
    Rezultatul și al doilea operand depind de dimensiunea operandului source

## Slide 34: Instrucțiuni aritmetice
  Exemplu
      mov AL,10
      mov DL,25
      mul DL
  obținem250D în AX (rezultatulîncape înAL)
Instrucțiunea imul folosește aceeași sintaxă
  Exemplu
      mov DL,0FFH ; DL = -1
      mov AL,0BEH ; AL = -66
      imul DL
  Obținem 66D în AL

## Slide 35: Instrucțiuni aritmetice
Împărțirea produce două rezultate
      Câtul
      Restul
  La înmulțire se evită situația de overflow cu registre duble
  întrerupere software ce se declanșează atunci când se produce overflow la împărțire (câtul nu încape)
Sintaxa analogă cu înmulțirea
        div source numere fără semn
        idiv source numere cu semn

## Slide 36: Instrucțiuni aritmetice
Deîmpărțitul este de două ori mai lung ca împărțitorul
Deîmpărțitul se consideră implicit reținut în:
  AX (pentru împărțitor pe 8 biți) => AL, AH
  DX:AX (pentru împărțitor pe 16 biți) => AX, DX
  EDX:EAX (pentru împărțitor pe 32 biți) => EAX, EDX
Excepție dacă câtul nu încape în AL

## Slide 37: Instrucțiuni aritmetice
Exemplu
      mov AX,251
      mov CL,12
      div CL
  avem 20D în AL și 11D drept rest în AH
Exemplu
      sub DX,DX ; clear DX
      mov AX,141BH ; DXAX = 5147D
      mov CX,012CH ; CX = 300D
      div CX
  Avem 17D în AX și 47D rest în DX

## Slide 38: Instrucțiuni aritmetice
La împărțirea cu semn e nevoie de extensie de semn
    La numere fără semn, având un număr de 16 biți, făceam completare cu la stânga cu 0-uri până la 32 de biți
    Nu mai funcționează în cazul numerelor cu semn
    Solutie: Trebuie făcută extensie la stânga a bitului de semn
Instrucțiuni ajutătoare
    Două instrucțiuni mov
      movsx dest,src (move sign-extended src to dest)
      movzx dest,src (move zero-extended src to dest)
    În ambele cazuri, dest trebuie să fie un registru
    src poate fi registru sau locație de memorie
      Dacă src are 8 biți, dest trebuie să fie de 16 sau 32 de biți
      Dacă src are 16biți, dest trebuie să fie de 32 de biți

## Slide 39: Structuri de decizie de nivel înalt
Citiți secțiunea 8.5 din carte pentru a vedea cum se implementează:
  if-then-else
  if-then-else with a relational operator
  if-then-else with logical operators AND and OR
  while loop
  repeat-until loop
  for loop

## Slide 40: if-then-else
if (value1 > value2)
bigger = value1;
else
bigger = value2;
mov AX, [value1]
cmp AX, [value2]
jle else_part
then_part:
jmp end_if
else_part:
mov AX,value2
end_if:
mov [bigger], AX
. . .

## Slide 41: if-then-else cu operatori logici
if (ch >= ’a’&& ch <= ’z’)
ch = ch – 32;
cmp DL,’a’
jb not_lower_case
cmp DL,’z’
ja not_lower_case
lower_case:
mov AL,DL
add AL,224
mov DL,AL
not_lower_case:
. . .

## Slide 42: Bucle while, for
while(total < 700){
<loop body>
}
for(i = SIZE-1; i>= 0; i--)
{
<loop body>
};
jmp while_cond
while_body:
< loop body >
. . .
while_cond:
cmp BX,700
jl while_body
end_while:
. . .
mov SI,SIZE-1
jmp for_cond
loop_body:
< loop body >
dec SI
for_cond:
or SI,SI
jge loop_body
. . .

## Slide 43: SET condițional
SET{cond} reg8/mem8
Condiție = testează biți din EFLAGS (z, ge, c, o, …)
destinația trebuie să fie de 8biți
dacă condiția este îndeplinită, se setează la 1
dacă condiția NU este îndeplinită, se setează la 0
EFLAGS nu este afectat
cmp edx,ecx
setge al
al = ((int)edx >= (int)ecx) ? 1 : 0

## Slide 44: MOV condițional
CMOV{cond} dst, src
Condiție = testează biți din EFLAGS (z, ge, c, o, …)
destinația trebuie să fie un registru
dacă condiția este îndeplinită, se execută MOV
dacă condiția NU este îndeplinită, dst rămâne neschimbat
EFLAGS nu este afectat

## Slide 45: MOV condițional
CMOVNE, CMOVBE, CMOVA, CMOVG, ...

## Slide 46
int adjust(int x){
if(x > max){
max = x;
return 1;
}
return 0;
}
adjust:
enter 0,0
mov edx, [ebp+8];x
cmp edx, [max]
jg update_max
mov eax, 0
jmp ret_adj
update_max:
mov [max], edx
mov eax, 1
ret_adj:
leave
ret
adjust_nojump:
enter 0,0
mov ecx, [max]
mov eax, 0
cmp [ebp+8], ecx
cmovg ecx, [ebp+8]
mov [max], ecx
setg al
leave
ret

## Slide 47: MOV condițional
Avantaje performanță
Mai bun pentru pipeline (fetch, decode, execute)
Permite execuția secvențială pură
Benchmarks https://github.com/xiadz/cmov
Limitări
Doar pentru atribuiri simple – operatorul ?:
nu poate înlocui secvența if..then..else - sunt necesare salturi condiționale
doar pentru registre, doar 16, 32, 64 biți