## Slide 1: Arhitectura Sistemului de Calcul
Modificat: 18-Nov-21
Notes: 06.05.2021: trebuie scurtat la 2h

## Slide 2: Cuprins curs 1
Imagine de ansamblu asupra sistemului
Ce este limbajul de asamblare
  Limbajul mașină
Avantajele limbajelor de nivel înalt
  Viteza de dezvoltare
  Mentenanța ușoară
  Portabilitate
De ce assembler?
  Eficiența în spațiu
  viteza
  Acces la hardware
De ce să știm assembler?
Arhitectura Sistemelor de Calcul = curs anul 3
Hello World
De citit:
Capitolul 1
  Capitolul 2: 2.1, 2.2 2.5 2.6
  Anexa B

## Slide 3: Software și hardware

## Slide 4: Reminder: Utilizator – software - hardware

## Slide 5: Cum se vede sistemul la utilizator
Depinde de gradul de abstractizare software
Ierarhie de 6 niveluri
  Vârful ierarhiei izolează utilizatorul de hardware
  Independente de sistem: primele două
  Dependente de sistem: ultimele trei
    Limbajele asamblare/mașină sunt specifice procesorului
    Corespondență directă între limbajele asamblare/mașină

## Slide 6: De la aplicații la hardware
Masina fizica (Hardware)
Limbajul mașină
Limbajul de asamblare
Limbaje de nivel inalt
C, Java, Python, Haskell
Sistem de operare: Linux, Windows, Android
Aplicații

## Slide 7: Reminder: De la cod sursă la executabil

## Slide 8: Cod mașină
machine code
"limbajul" procesorului
Instrucțiuni cod mașină
  interpretate de procesor
Executabilele conțin cod mașină
Codul mașina este generat de compilator
Limbaj de nivel înalt -> compilator -> cod mașină

## Slide 9: Limbajul de asamblare

## Slide 10: Ce este limbajul de asamblare?
Limbaj de nivel jos
    Fiecare instrucțiune rezolvă un task simplu
    Corespondență directă între limbajele de asamblare/mașină
    Pentru majoritatea instrucțiunilor asamblare există un cod mașină echivalent
    Asamblorul traduce codul asamblare în cod mașină
Influențat direct de setul de instrucțiuni și arhitectura procesorului (CPU)

## Slide 11: Instrucțiuni în limbaj de asamblare
Exemple de instrucțiuni asamblor:
    inc result
    mov class_size,45
    and mask1,128
    add marks,10
Observații
    Instrucțiunile asamblor sunt criptice
    Mnemonice sunt folosite pentru operații
      inc pentru increment, mov for move (copiere)
    Instrucțiunile asamblor sunt de nivel jos
    Nu există instrucțiuni de tipul:
    mov marks, value
Exemplu MIPS
andi $t2,$t1,15
addu $t3,$t1,$t2
move $t2,$t1

## Slide 12: C vs limbaj de asambalre
Unele instrucțiuni de nivel înalt pot fi exprimate printr-o singură instrucțiune asamblor:
Asamblare C
inc result result++;
mov class_size,45 class_size = 45;
and mask1,128 mask1 &= 128;
add marks,10 marks += 10;

## Slide 13: C vs limbaj de asamblare (2)
Majoritatea instrucțiunilor de nivel înalt necesită mai multe instrucțiuni asamblor:
C Asamblare
size = value; mov EAX,[value]
mov [size],EAX
sum += x + y + z; mov EAX,[sum]
add EAX,[x]
add EAX,[y]
add EAX,[z]
mov [sum],EAX

## Slide 14: Limbaj de asamblare vs cod mașină (x86)
Limbajul de asamblare se citește mai ușor decât limbajul mașină (binar)
  Asamblare Cod mașină(Hex)
  inc result FF060A00
  mov class_size,45 C7060C002D00
  and mask,128 80260E0080
  add marks,10 83060F000A
Notes: Exemplu în biew

## Slide 15: Limbaj de asamblare vs cod mașină (MIPS)
Exemplu MIPS
  Asamblare Cod mașină (HEX)
  nop 00000000
  move $t2,$t15 000A2021
  andi $t2,$t1,15 312A000F
  addu $t3,$t1,$t2 012A5821

## Slide 16: Arhitecturi de procesor
x86, ARM, MIPS, PowerPC
Interfața expusă de procesor către software
În general numite ISA
  Instruction Set Architecture
Specificația codului mașină
Un compilator poate genera fișiere cod mașină pentru diferite ISA de la același cod sursă
Limbajul de asamblare diferă pentru fiecare arhitectură
  Este corespondent fiecărui cod mașină (ISA)

## Slide 17: Avantajele limbajelor de nivel înalt
Dezvoltarea este mai rapidă
    Instrucțiuni de nivel înalt
    Mai puține instrucțiuni de scris
Mentenanța e mai simplă
    Aceleași motive
Programele sunt portabile (ISA independent)
    Conțin puține detalii dependente de hardware
      Pot fi folosite cu modificări minore pe alte mașini
    Compilatorul traduce la cod mașină specific (ISA)
    Programele în asamblare nu sunt portabile (ISA dependent)

## Slide 18: Scenarii frecvente de utilizare LA
compilatoarele traduc codul sursă in cod maşină
  îndepărtare de limbajul de asamblare, dar nu de renunţare la el
  mediile de dezvoltare prezintă facilităţi de inserare de linii scrise direct în limbaj de asamblare
componente critice ale SO realizate în LA
  cât mai puţin timp şi, cât mai puţină memorie
  nu există funcționalități high level pentru:
    întreruperi, I/O,
    procesorul în mod privilegiat

## Slide 19: De ce se folosește limbajul de asamblare?
Acces la hardware, control
  Doar o parte a aplicației este în asamblare
  Progamare mixed-mode
Soft de sistem care necesită acces la hardware
    Asambloare, linkeditoare, compilatoare
    Interfețe de rețea, drivere diverse
    Jocuri video

## Slide 20: De ce se folosește limbajul de asamblare? (2)
Eficiență în spațiu
  Codul asamblat este compact
Eficiență în timp
  Codul asamblat este adesea mai rapid
    … codul bine scris este mai rapid
    E ușor de scris un program mai lent decât echivalentul în limbaj de nivel înalt
Eficiența în memorie
  Nu este critică pentru majoritatea aplicațiilor
  Codul compact este uneori important
      Portabile, IOT, senzori, microcontrolere
      Software de control în spațiu

## Slide 21: Dar ...
Se cam ocupă compilatorul de optimizări
Compilator știe mai bine
Foarte puține secvențe de cod sunt scrise în limbaj de asamblare
Merită să știi limbaj de asamblare?

## Slide 22: De ce merită limbajul de asamblare?
Rar vei scrie, mai adesea vei citi
Vrei să înțelegi ce se întâmplă
Scrii aplicații high-level, dar nu ești lipsit de înțelegerea detaliilor low-level
Piloții buni sunt mecanici buni.
Înțelegând sistemul, interfața hardware-software
  Devii programator mai bun
  Înțelegi mai bine aplicații complexe
  Faci aplicații mai performante, mai robuste
  Depanezi mai uso

## Slide 23
section .data
msg db 'Hello, world!', 0xa
len dd $ - msg
section .text
global main
main:
mov ebp, esp
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg
mov edx, [len]
int 0x80 ; write(1, msg, len)
xor eax, eax ; return 0
ret
Hello World!
Notes: ; nasm -f elf -g hello.asm
; gcc -m32 -o hello hello.o

## Slide 24: Demo
$ git clone https://github.com/systems-cs-pub-ro/iocla.git
$ cd iocla/curs/chap-03-ASC
$ ls
$ #Demo 1: hello world
$ #Demo 2: inline assembly
$ #Demo 3: textbook example

## Slide 25: Arhitectura sistemului de calcul

## Slide 26: Arhitectura sistemelor de calcul
3 semestre: CN1, CN2, ASC
Componentele unui sistem de calcul
Funcționarea procesorului
Funcționarea memoriei
Input/Output
De citit:
  Capitolul 2: 2.1, 2.2 2.5 2.6

## Slide 27: Componentele de bază
Sistem de calcul
  Procesor
  Memorie
  Sistem I/O
  Magistrale (Bus)
    Adrese
    Date
    Control

## Slide 28: Arhitectura von Neumann

## Slide 29: Arhitectura von Neumann
Memorie
Unitate comandă
UAL
Registre
IO
Periferic
intrare
IO
Periferic
ieșire
Flux Date
Flux Cmd/Stari
CPU (Procesor)
sistem de calcul
Notes: Operatiile sunt intre Registre-Registre; Registre-Memorie sau Memorie-Registre;
Niciodată Memorie-Memorie!

## Slide 30: Funcționarea procesorului

## Slide 31: Frecvența de lucru
Ceasul sistemului
  Semnal de timp
  perioada =
1
Frecvența ceasului

## Slide 32: Ciclul de lucru al procesorului
Execută continuu bucla:
  fetch—decode—data fetch—execute—write back
    Fetch – aduce instrucțiunea (cod mașină) din memorie
    Decodează instrucțiunea
    Aduce date din memorie (dacă e necesar)
    Execută instrucțiunea
    Actualizează în memorie (dacă e necesar)
    În carte: doar 3 pași -- fetch-decode-execute
Timp: T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T
IF Dec DF Ex WB
IF Dec DF Ex WB
Instr. 1 Instr.2

## Slide 33: Execuție secvențială vs pipeline
Execuție secvențială
Execuție pipeline
Instr. 1 Instr.2
Timp: T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T
Instr.1
Instr.2
Instr.3
Instr.4
Timp: T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T
IF Dec DF Ex WB
IF Dec DF Ex WB
IF Dec DF Ex WB
IF Dec DF Ex WB
IF Dec DF Ex WB
IF Dec DF Ex WB
Notes: Pipeline:
Dragoș: nu sunt sigur dacă vrem să spunem și de pipeline – e o paranteză prea mare

## Slide 34: Procesoare RISC vs CISC
RISC (Reduced Instruction Set Computer)
    set redus de instructiuni, multe registre
    operanzii sunt registre
    instrucțiuni simple: aritmetico-logice, comparații, salturi
    doar load/store cu memoria
    n++ în MIPS:
CISC (Complex Instruction Set Computer)
    puține registre
    instrucțiuni mai complexe
    multe instrucțiuni cu operanzi în memorie
    o instrucțiune de pe un procesor CISC se poate descompune într-o suită de instrucțiuni RISC
    n++ în x86:
      ldw r1, $n
      add r1,1,r1
      stw $n, r1
      inc [n]

## Slide 35: Procesoare RISC vs CISC
RISC
    Hardware mai ușor de realizat
    Durata instrucțiunilor este relativ egală
    Lungimea instrucțiunilor este egală
    Codul mașină generat de compilator este mai mare
    Exemple: ARM, MIPS, Atmel, POWER7
CISC
    Durata de execuție mai mică pentru operațiile frecvente
    Hardware mai complicat
    Pot exista instrucțiuni foarte scurte, sau foarte lungi
    Exemplu: x86, x86_64

## Slide 36: Funcționarea memoriei

## Slide 37: Memoria
Secvență de octeți
Fiecare octet are o adresă
  Adresa este numărul de secvență al octetului
  mărimea spațiului de adrese
Adrese logice: fiecare program are adrese 0-FFFFFFFF
Translatare adrese logice <=> fizice
  cursuri SO, CN

## Slide 38: Memoria
Două operații de bază
  Read (citire)
  Write (scriere)
clock speed: frecvența de operare
transfer rate: clock speed * word size / 8
exemplu PC3-12800: cycle time=5ns, 12800MB/s
Notes: Poate fi prea mult detaliu

## Slide 39: Cum scrie/citește CPU în memorie?
Citirea datelor din RAM:
pune semnalul de citire de date pe Control Bus
pune adresa datelor solicitate pe Address Bus
citește datele de pe Data Bus și le pune intr-un registru
Scrierea datelor în RAM:
pune semnalul de scriere de date pe Control Bus
pune adresa datelor dorite pe Address Bus
pune datele de scris pe Data Bus
așteaptă ca memoria RAM să execute efectiv scrierea

## Slide 40: Istoric performanțe memorie vs. CPU
  O citire la x86 durează ~ 3 cicli
  memoria este azi e mult mai lentă decât procesorul

## Slide 41: Tipuri de memorii si latențele lor
mare
mică
mică
mare
Viteza:
Capacitate:

## Slide 42: Caracteristici tipice ale memoriilor
 | Dimensiune | Latența (ns) | Lațime de bandă (MB/sec) | Gestionat de
Registre | Octeți | 0.25 |  | compilator
Cache | ~16MB | 0.5 (L1) - 7 (L2) | 200,000 | hardware
Memoria RAM | ~ 16GB | 100 | 10,000 | SO
SSD/NVME HDD | ~ 1TB ~ 4TB | 30,000 5,000,000 | 2000 200 | SO SO
Rețea 3000 3500 software/SO
infiniband

## Slide 43: Cuvinte cheie
sistem de calcul
von Neumann
procesor
memorie
I/O
magistrală
CISC
RISC
pipeline
adresă
citire și scriere

## Slide 44: Intrebări?